ST 66-B

MONTÁŽ MODULU
Modul ,může instalovat osobou s odpovídající kvalifikací.

VAROVÁNÍ
Nebezpečí ohrožení života vlivem elektrického šoku na elektrických přívodech.
Než začnete pracovat s regulátorem, odpojte napájecí zdroj a chráňte před náhodným zapnutím
přepojení.

POZNÁMKA
Nesprávné připojení vodičů může poškodit regulátor!

1. Podavač
2. Ventilator
3. Ventil 1
4. Ventil 2
5. Čidlo ÚT
6. Čidlo spalín
7. Čidlo šneku
8. Termik
9. Zastávení zásbniku
10. Hallotron
11. Pokojový regulátor
12. Čidlo ventilu 1
13. Čidlo ventilu 2
14. Čidlo zpětné vody
15. Venkovní čidlo
16. Snímač TUV
17. Podlahové čidlo
18. čerpadlo ÚT
19. Čerpadlo TUV
20. Doplňkové čerpadlo 1
21. Doplňkové čerpadlo 2
B1 - Dolní čidlo akumulační nádrže
B2 - Horní čidlo akumulační nádrže
Parametry akumulační nádrže

POZNÁMKA
Po použití modulu ST-66B se funkce objeví v INSTALAČNÍ MENU.
Parametry tohoto podmenu umožňují nastavit provozní nastavení regulátoru v případě připojení akumulační nádrži
1. AKUMULAČNÍ NÁDRŽ
Po aktivaci funkce akumalační nádrž (zaškrtnutím volby Povoleno), čerpadlo ÚT. bude působit jako vyrovnávací čerpadlo, ve kterém jsou namontovány dva snímače - horní (C1) a spodní (C2). Čerpadlo běží až do doby, něž dosáhne nastavené teploty akumalační nádrži dole. Po poklesu teploty pod požadovanou hodnotu akumulaní nádrži horák kotle se znovu zapne.
2. TEPLÁ ÚŽITKOVÁ VODA (TÚV)
Při použití akumulační nádrži je nutné určit, jak je kotel připojen:
- z vodní nádrži - jsou volby označeny, když je bojler zabudováný v kotly nebo kotel připojen přímo do akumulační nádrži.
- z kotle - možnosti, pokud bojler je připojen přímo k kotli (rozdělený ve vztahu zapojení k akumulační nadrži).
3. NEJVYŠŠÍ NASTAVENÁ TEPLOTA
Funkce umožňuje nastavit teplotu akumulační nádrži nahoru (senzor by měl být umístěn
horní část nádrže). Jakmile jí bude dosaženo, čerpadlo se vypne (pokud tato
teplota stejná s čidlem dolního senzoru).
4. DOLNÍ NASTAVENÁ TEPLOTA
Tato možnost umožňuje nastavit teplotu akumulační nádrži dolé (snímač by měl být umístěn v dolní části nádrže.)